Мероприятия

по снижению потерь эл.энергии АО «Горэлектросеть»

на 2020 год.

1.Замена ответвлений от опор ВЛ-0,4 кВ к зданиям на провода СИП4 2х16 мм2.

2.Замена приборов учета электроэнергии на повышенный класс точности у потребителей электрической энергии.

3.Монтаж узлов учета электроэнергии на фасаде вновь подключаемых индивидуальных жилых домов.

4.Установка интеллектуальных ПУ электроэнергии на опоре.

5.Монтаж общих контрольных приборов учета на ТП по 0,4 кВ.

6.Монтаж контрольных комплексов учета электроэнергии на входящие фидера.

7.Составление и анализ небаланса электрической энергии по фидерам и трансформаторным подстанциям.

8.Проведение рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии (хищений) в производственном и бытовом секторах.

9.Проверка правильности схем соединения ТТ , ТН и приборов учета электрической энергии (инструментальная проверка).

10.Съем контрольных показаний приборов учета:

- у физических лиц – 1 раз в 3 месяца;

- у юридических лиц – 1 раз в месяц.

11.При установке приборов учета не на границе балансовой принадлежности, выполнять расчет потерь в ТП, ВЛ, КЛ и трансформаторах.

12.Контроль за соответствием установленного оборудования указанного в паспорте электрохозяйства.

Начальник отд. УиКПЭ                                                         В.В.Наумов